## Slide 1: Flugzeug tracker.
ADS-B Raspberry Pi Projekt
Florian Linde DESY IT
26.02.2026

## Slide 2: Agenda
Folie 3: Das Ziel
Folie 4: ADS-B Basics
Folie 5: Systemarchitektur
Folie 6: dump1090: aircrafts.json Folie 7: Backend
Folie 9: Datenbank: sqlite3
Folie 10: API: Datenanreicherung
Folie 11: ePaper Codebeispiel Folie 12: Frontend Folie 18: Datenfluss Folie 19: Datenbank Problem & Lösung Folie 20: Gehäuse Folie 21: Praxistest

## Slide 3
Das Ziel?
  Live-Karte mit dauerhafter Speicherung und späteres Abrufen.

## Slide 4: ADS-B Basics
ADS-B
  Automatic Dependent Surveillance - Brodcast
AtA
  Ait-to-Air Links
GNSS
  Bestimmung der Postion durch GNSS
IN / OUT
Man unterscheidet zwischen ADSB-IN (empfangen) und ADSB-OUT (senden).

## Slide 5: Systemarchitektur

## Slide 6: dump1090: aircrafts.json
Wichtig: nicht jede Nachricht hat immer alle Felder

## Slide 7: Backend
date-fns
  ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man Datums- und Zeitwerte einfach, modular und zuverlässig formatieren, vergleichen und berechnen kann.
Sqlite3
  ist eine leichtgewichtige, dateibasierte SQL-Datenbank, die man nutzt, um Daten ohne separaten Datenbankserver lokal in einer einzelnen Datei zu speichern und abzufragen.
Express.js
  ist ein schlankes Web-Framework für Node.js, mit dem man schnell Server und REST-APIs erstellt, z. B. um HTTP-Routen, Middleware und Requests/Responses in einer Webanwendung zu verwalten.

## Slide 8: Backend Codebeispiel

## Slide 9: Datenbank: sqlite3
Was ist das?
Eine leichte, serverlose Datenbank, die als eine Datei gespeichert wird
Vorteile
  Kein Datenbank-Server nötig (einfach nur Datei)
  Sehr wenig Wartung / Setup
  Gute Performance für kleine bis mittlere Datenmengen
  Einfach zu sichern/verschieben (Datei kopieren) Schnell startklar
Nachteile
  Nicht ideal für sehr viele gleichzeitige Schreibzugriffe
  Datenbankdatei wächst ohne Aufräumkonzept kontinuierlich
Notes: Was ist das?
Eine leichte, serverlose Datenbank, die als eine Datei gespeichert wird.
Rolle im Projekt
Speichert ADS-B Sichtungen als History, damit Suche und Statistiken möglich sind.
Warum nutzt dieses Projekt sqlite3?
Schnell startklar, keine extra Installation, ideal für lokale Projekte und kleine Server.

## Slide 10: API: Datenanreicherung
HEXDB.IO
  ist eine Online-Datenbank, die ADS-B ICAO-Hex-Adressen Flugzeugen zuordnet und dazu Infos wie Registrierung/Callsign, Typ und Betreiber liefert.
PLANESPOTTERS.NET
  ist eine Online-Plattform für die Luftfahrt, die Flugzeug-Registrierungen und -Historien, Flotten von Airlines sowie eine große Fotosammlung bündelt.

## Slide 11: Frontend (Statisch):
Chart.js
  ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man Daten im Browser schnell als interaktive Diagramme (z. B. Linien-, Balken- oder Kreis-diagramme) visualisieren kann.
Leaflet.js
  ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man interaktive Karten leicht und schnell im Browser darstellen und mit Markern, Linien und Popups anreichern kann.
Bootstrap 5
  ist ein CSS- und JavaScript-Framework, das vorgefertigte Layout- und UI-Komponenten bereitstellt, um responsive Webseiten schnell und konsistent zu gestalten.

## Slide 12: ePaper: Codebeispiel

## Slide 13: Frontend: Startseite

## Slide 14: Frontend: Startseite

## Slide 15: Frontend: Statistiken

## Slide 16: Frontend: Statistiken

## Slide 17: Frontend: Flugsuche

## Slide 18: Datenfluss
            1.
      Empfangen von ADS-B Daten mit ADSB-IN (SDR)
            2.
      dump1090 dekodiert den Inhalt und stellt ihn in JSON Format bereit.
            4.
      Die Daten werden angereichert mit Bildern, Hersteller und Typ mit hexdb.io & planespotters.net.
            3.
      Das Backend ruft die Daten mittels Axios ab.
            5.
      Daten werden in der SQLite-Datenbank abgespeichert.
            6.
      Frontend ruft API-Schnittstelle auf und stellt jeden Flug mit icon dar.
            7.
      Das Frontend aktualisiert die Daten jede Sekunde.

## Slide 19: Datenbank Problem & Lösung
Nach einem Reboot schlugen Schreibzugriffe in SQLite fehl:
            Bedeutet: Prozess hatte keine Schreibrechte auf DB-Datei (stats.db)
            Auswirkung: Fehler trat erst beim ersten Write auf
Fehlerbehebung
1. Start-Reihenfolge fix: Server startet erst nach await initDb() bei Fehler sauberer Exit 2. Rechte-Check: ensureDbWritable() prüft, sonst kommt eine Fehlermeldung
3. DB-Pfad flexibel: Anpassbar in der Konifgurationsdatei
Ursache
  Race Condition beim Start: Server konnte vor abgeschlossener DB-Initialisierung starten.

## Slide 20: Gehäuse
Material: PETG
Dauergebrauch: typ. ~60-70 °C
Stark/zäh: hohe Schlagzähigkeit, bruchfest
Sehr gute Layerhaftung: stabil in Z-Richtung
Geringes Warping: formstabiler als ABS beim Drucken

## Slide 21: Praxistest

## Slide 22
Kontakt
  Florian Linde Telefon: +49 (0)40 8998-3954 E-Mail: florian.linde@desy.de
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
  Abteilung IT-Ausbildung Notkestraße 85 22607 Hamburg www.desy.de